Exercicis LC Previ 02

QP 06/07 MQ
1.Quina serà la tensió en dBμV que es mesurarà en una càrrega de 50 Ω quan s’hi connecta un generador que presenta una potència disponible de 10 dBm i 50Ω d’impedància interna.
  1. 58,49 dBμV.
  2. 117 dBμV.
  3. 114 dBμV
  4. 56,99 dBμV
19.Una secció de línia de transmissió presenta una atenuació de 3 dB a la temperatura de 290K. El seu factor de soroll serà:

  1. 6 dB
  2. -6 dB
  3. 3 dB
  4. -3 dB

20.Per un acoblador direccional de 10 dB, en el laboratori es mesuren unes pèrdues d’inserció d’11 dB entre la entrada i la sortida acoblada. El seu factor de soroll serà:
  1. 11 dB
  2. 10 dB
  3. 1 dB
  4. 0 dB

QT 06/07 MQ

7.Si un amplificador de 20 dB tiene un punto de compresión a la salida de 21 dBm, entonces

  1. POUT=21 dBm para PIN=0 dBm
  2. POUT=21 dBm para PIN=1 dBm
  3. POUT=22 dBm para PIN=2 dBm
  4. Ninguna de las anteriores

8.En el amplificador anterior, si el nivel de entrada es de -10dBm los armónicos a la salida estan a -30dBc. Para un nivel de entrada de -13dBm los armónicos estarán a:

  1. -30dBc
  2. -27dBc
  3. -33dBc
  4. -40dBc

Oscar Bartra a Manresa, 4 de març de 2007